电子曲屏采购清单及弧形屏俯视图

立面展开图

附件：电子屏设备需求信息：

| 屏体的基本信息 |
| --- |
|  | 长（米） | 高（米） | 面积（㎡） | 核心元器件 | LED灯 | 国星铜线灯 |
| 屏幕尺寸 | 7680 | 2880 | 22.12 |  | 驱动IC | 集创北方刷新3840hz |
| 屏幕分辨率 | 3840 | 1440 | 5529600 |  | 驱动电源 | 创联静音电源 |

详细清单：

| 序号 | 品 名 | 规格型号参数 | 品 牌 | 数 量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示屏体 |
| 1 | 室内柔性屏 | P2 1、LED封装形式：SMD2020 2、物理点间距：2mm 3、分辨率：250000点/m² 4、发光点颜色组合：1R1G1B 5、单元板分辨率：120*60 7、单元板尺寸（mm）：240*120 主要参数 1、最佳视距：≥1m 2、水平视角：≥140° 3、垂直视角：≥120° 4、维护方式：前维护 5、显示卡：DVI/HDMI/SDI 6、视频信号：兼容 7、控制方式：同步控制 8、驱动器件：恒流 9、刷新频率：≥3840Hz 10、换帧频率：≥60Hz 11、扫描方式：32扫 12、亮度：600CD/m² 13、灰度/颜色：12BIT 14、对比度：≥3000:1 15、亮度调节方式：软件0到255无级调节 16、计算机操作系统：WIN7/WIN10 17、平均无故障时间：≥10000H 18、寿命：≤100000H 19、杂点率：≤1/10000且无连续失控点 20、软件：专业LED显示屏系统节目编制软件 21、环境温度：存储-35°~+85°，工作－20°~+50° 22、环境湿度：10%~80%无凝结 23、工作电压（AC）：220V±10%/50Hz或者110V±10%/60Hz 24、平均功耗：≤250W/m² 25、最大功耗：≤900W/m² 26、颜色均匀性：≥97% |  | 22.12 | ㎡ |  |
| 二、控制系统 |
| 3 | 播放服务器 | 带ipad联动控制功能，可使用IPAD面板控制节目播放切换 硬件参数不低于 处理器：INTEL I7-7700 主板：定制化INTEL H110 OPS 内存：16G DDR4-2400 硬盘：512G MSATA SSD 显卡：MXM GTX1050TI 4G 电源：内置模组电源 开机模块：定制物联网控制模块 操作系统：Windows 10 HOME 播控系统：深工多媒体播控系统；支持平板直联回显；开窗；PPT/动态网页 WIFI模块：内置WIFI模块 输出：后置HDMI 1.4 *1，前置HDMI2.0 *1/DP 1.2 *1 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 播放处理器 | V1260 | 诺瓦 | 1 | 台 | 可用摩西尔、卡莱特品牌产品替换 |
| 5 | 接收卡 | Mrv416 | 诺瓦 | 58 | 套 | 可用摩西尔、卡莱特品牌产品替换 |
| 6 | ipad | IPAD AIR(ipad air5) | 苹果 | 1 | 台 | 256G |
| 7 | 4k显示器 | 4K超高清 IPS屏 分辨率：3840*2160 | 三星、飞利浦 | 1 | 台 |  |
| 三、工程及安装、调试 |
| 7 | 配电柜 | 30kw 含多功能卡、过流过载保护器 | 核心部件施耐德 | 1 | 台 |  |
| 8 | 钢结构 | 国标钢材，含包边 |  | 22.12 | 平方 |  |
| 9 | 220V主电缆 | 6平方 | 标配 | 1 | 项 | 配电柜到屏体 |
| 10 | 信号连接线 | 6类 | 标配 | 1 | 项 | 箱体之间信号转接 |
| 11 | 显示屏指导安装调试费 |  | 指导安装调试 | 22 | 平方 |  |
| 四、其它设备 |
| 12 | 机柜 | 满足设备安装 | 图腾 | 1 | 套 |  |
| 13 | 无边框天花喇叭 | 喇叭口径 6.5"X1 2"X1 额定功率 60W 最大功率 120W 额定阻抗 8Ω 灵敏度 85dB 频响范围 50Hz-20KHz 谐振频率 55Hz 开孔尺寸 Φ204mm | 惠威 | 4 | 套 |  |
| 14 | 多通道音频功率放大器 | 1、全新的外观设计，凸显简约时尚的风格; 2、带DSP模块，可以按照用户听音偏好调节各种听音模式; 3、具备光纤和同轴输入接口，方便连接各种数字音源; 4、内置蓝牙模块，可以通过蓝牙与手机连接播放音乐以及操作调节DSP;. 5、带8路独立AUX输入(各通道独立音量调节)，方便连接各种模拟音源; 6、数字音源和模拟音源均有普通模式和桥接模式可选,以满足大功率的应用; 7、HiFi级的功放电路设计，使本机具有非凡的音质; 8、内置多重保护，确保本机可以长期稳定的可靠工作; RMS输出功率：普通模式20-20KHz，8Ω(8通道同时驱动)：60W*8Ω 普通模式20-20KHz，4Ω(8通道同时驱动)：75W60W*8Ω 桥接模式20-20KHz，8Ω(4路桥接同时驱动)：175W60W*8Ω 总谐波失真:20-20KHz，4Ω-8Ω负载：0.05% 频率响应：20-20KHz：-1dB/-0.5dB 信噪比：≥90dB 通道分离度:20-20KHz：≥60dB 输入阻抗: AUX IN/DSP LINE IN：33KΩ 输入灵敏度(8Ω负载额定功率输出):AUX IN 220mVrms DSP LINE IN 230mVrms 放大器保护：直流保护、过流保护、短路保护和过温保护 电源要求：AC220V.50HZ 量大功耗：1200W 尺寸：484x337x88mm | 惠威 | 1 | 套 |  |
| 五、包装及运输 |
| 13 | 包装 | 纸箱包装 |  | 1 | 批 |  |
| 14 | 运输 | 物流 |  | 1 | 批 | 含二次搬运、保险等。 |

产品生产时间：                         安装时间：

质保期：                               维修响应时间：